Tür ASTRA 44 WE-durchschusshemmend oder gleichwertig,
mit 35 mm dicker Einlage aus Delignit Panzerholz® - „schusssicher“,
einhängefertig als Drehflügeltür in 
O	ASTRA-Holzumfassungszarge wie in Pos.: ______ aufgeführt
O	ASTRA-Blendrahmen wie in Pos.: ______ aufgeführt
O	Stahlzarge wie in Pos.: ______ aufgeführt

Maße
O 	Vorzugsmaß nach DIN 18101:_____ x _____ mm
	(gefälzte Türen: B: 610/735/860/985/1110 mm
				H: 1985/2110mm)
	(stumpfe Türen: B: 584/709/834/959/1084 mm 
				H: 1972/2097 mm)
O	Baurichtmaß nach DIN 4172: _____ X _____ mm
	(B:625/750/875/1000/1125 mm)
	(H: 2000/2125 mm)
O	Sondermaß: _____ x _____ mm

Oberfläche
O	Schichtstoff ASTRA CPL, Dicke 0,2 mm 	Farbe/Dessin ____________
O	Schichtstoff ASTRA HPL, Dicke 0,8 mm 		Farbe/Dessin ____________
O 	Schichtstoff Resopal, Dicke 0,8 mm    		Farbe/Dessin ____________
O 	Schichtstoff Fabrikat: ____________, Dicke: ____ mm Farbe/Dessin ____________
O	Grundierfolie weiß, zur bauseitigen Lackierung

Kantenausbildung
O	gefälzt (Normfalz nach DIN 18101, Falzmaß 13 x 25,5 mm)
	    Türaufschlag gerade
	o  Türaufschlag mit Rundkante								(nur möglich bei Oberfläche ASTRA-Cell und ASTRA-Plan)
	o  mit zur Oberfläche passender Kantenbeschichtung 				(nur möglich bei ASTRA-Dekoren)
	o  mit Kantenbeschichtung ASTRA-Dekor: ________________
	o  mit Hartholz-Einleimer, dreiseitig, Holzart: ______________
		Einleimer 
		o   unlackiert 
		o   transparent lackiert

O	stumpf einschlagend,
	o  mit zur Oberfläche passender Kantenbeschichtung 				(nur möglich bei ASTRA-Dekoren)
	o  mit Kantenbeschichtung ASTRA-Dekor: ________________
	o  mit Hartholz-Einleimer, dreiseitig, Holzart: ______________
		Einleimer 
		o   unlackiert 
		o   transparent lackiert

als Einleimer oder Anleimer sind folgende Holzarten zu empfehlen: Ahorn, Buche, Eiche, Framiré/Limba oder Sipo


Türblattkonstruktion
Innentür mit besonderen Anforderungen in Anlehnung an DIN 68706 Teil 1, Dicke ca. 44 mm, Aufbau 5-fach
Verleimung nach DIN EN 204, Kategorie D2, 
Einleimer umlaufend Hartholz
Einlage bestehend aus Delignit Panzerholz® - „schusssicher“,

Beschläge

Bänder	 			(für gefälzte Türen)
2 Stück dreiteilige Lappenbänder, dreidimensional verstellbar, 
Fabrikat SIMONS VX 7939/160, 
Oberfläche     matt-vernickelt
			o   Edelstahl
O	Fabrikat:.........................Bandtyp:..........................Oberfläche:....................... (Bänder müssen zu  VX-Bandaufnahmen passen)

Bänder 	 			(für stumpf  einschlagende Türen)
2 Stück dreiteilige Lappenbänder, dreidimensional verstellbar
Fabrikat SIMONS VX 7729/160, 
Oberfläche     matt-vernickelt
			o   Edelstahl
O	Fabrikat:.........................Bandtyp:..........................Oberfläche:....................... (Bänder müssen zu  VX-Bandaufnahmen passen)

Schloss
	PZ-Schloss nach DIN 18251, Klasse 3, zweitourig, Dornmaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig
O	PZ-Schloss nach DIN 18251, Klasse 3, zweitourig, Dornmaß 55 mm, Stulp Nirosta 
O	PZ-Schloss nach DIN 18251, Klasse 4, zweitourig, Dornmaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig
O	PZ-Schloss nach DIN 18251, Klasse 4, zweitourig, Dornmaß 55 mm, Stulp Nirosta
O	3-Punkt-Verriegelung KFV AS 2372 W28 in Anlehnung an DIN 18251, Klasse 3, zweitourig, Dornmaß 65 mm, 
	      Stulp neusilberfarbig
	o    Stulp Nirosta
O	Fabrikat:........................... Schlosstyp:.................................Dornmaß: ............................. mm 1)






Verpackung und Lieferung 
Alles in Wellpappkarton verpackt und komplett liefern

Die Montage hat nach Herstellervorschrift sach- und fachgerecht zu erfolgen